SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Wymiana pokrycia dachu na obiekcie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu – etap II”

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć  dachowych, obróbek blacharskich, podbitki PCV, montaż rynien i rur spustowych PCV oraz impregnacji drewna i ocieplenie poddasza

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

B.1 Rozbiórka pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej

B.2 Pokrycie dachu.

B.3 Rozbiórka obróbek blacharskich

B.4 Obróbki blacharskie

B.5 Demontaż rynny i rur spustowych

B.6 Montaż rynien i rur spustowe PCV

B.7 Demontaż  drewnianej  podbitki

B.8 Montaż podbitki  PCV

B.9 Impregnacja drewna poddasza

B.10 Docieplenie poddasza.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera

2. 	Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań. Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć między innymi:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub deklaracje Zgodności z aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

2.2. Rodzaj materiałów:

2.2.1 Blachy dachówkowe

Blachy profilowane grubość  0,7 mm obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi  w kolorze czerwonym . Szerokość arkuszy 1185mm  firmy ZARTMET - DIAMENT

2.2.2 Blachy płaskie

Blacha stalowa powlekana poliestrem , grubości 0,5-0,55 mm , arkusz o wymiarach 1000x2000mm

lub 1250x2000 mm. w kolorze czerwonym  (kolor blachy dachówkowej) firmy ZERTMET

2.2.3. Folia dachowa

Membrany dachowe bezbarwne lub kolorowe. np. STROTEX  110

2.2.4.Rynny dachowe

Rynny PCV Firmy Kaczmarek typ Karolina   kolor brązowy fi= 150 mm, fi= 125 mm

2.2.5 Rury spustowe

Rury PCV Firmy Kaczmarek typ Karolina kolor brązowy fi= 75 mm, fi= 100 mm

2.2.6 Podbitka w PCV - w kolorze ciemno brązowym firmy Gamarat – Panel komorowy pełny

2.2.7. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  podkładowa

np wg Świadectwa ITB nr 974/93

2.2.8. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.2.9. Łączniki

Do mocowania blachy lub obróbek blacharskich zastosować wkręty samogwintujące do blach w kolorze czerwonym  wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

2.2.10. Impregnaty do drewna

Impregnat solny do drewna nowego barwiący, zabezpieczający przed owadami, grzybami oraz zwiększający odporność ogniową.

Do impregnacji drewna starego użyć bezbarwnego impregnatu zwalczającego owady i grzyby oraz zabezpieczającego przed  korozją biologiczną TYTAN PROFESSIONAL ognioochronny  lub równoważny

2.2.11. Izolacja cieplna stropu poddasza

Do wykonania ocieplenia poddasza nieużytkowego  należy użyć maty firmy URSA DF 35 (gr.20 cm) z mineralnej wełny szklanej , współczynnik przewodzenia ciepła  ƛ=0,035 w/mK  lub równoważny

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

4.1 Do transportowania materiałów można stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- Samochody skrzyniowe o ład. 5-10 ton

- Samochody dostawcze o ład. 0,9 ton

- Ciągniki kołowe z przyczepą

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, winny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli długość elementów blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać niż 1m.

4.2 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

4.3 Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożenia materiałów.

5. 	Wykonanie robót

5.1 Roboty rozbiórkowe

5.1.1  Obiekt zamknięty, budynek parterowy ,dach pokryty blachą trapezową T – 35 ocynkowaną. Przed rozbiórką inwestor wskaże miejsce składowania blachy ocynkowanej nadającej się do użytkowania:

- Należy ustawić rusztowanie do demontażu blachy, oraz przestrzegać szczególnie przepisów bezpieczeństwa BHP, mieć odzież ochroną i prowadzić rozbiórkę przez odpowiednią osobę.

- Blachę demontować za pomocą łapki lub innych narzędzi tak aby nie uszkodzić i nie robić dużych dziur

- Po okryciu i zdemontowaniu pokrycia będzie  można dokładnie określić jaki jest stan pokrycia pod blachą trapezową. Według dokumentacji konstrukcja dźwigarów zbijana z desek, pokrycie pełne deskowanie grubości 25 mm, dach pokryty jedną warstwą  papy izolacyjnej  – jeżeli będzie brak izolacji należy uzupełnić wg przedmiarów.

- Po zdemontowaniu blachy należy zlokalizować miejsca przecieków, i uszczelnić wentylatory wentylacyjne lub mechaniczne wg przedmiarów.

- Po zdjęciu blachy na ścianach bocznych należy uzupełnić otwór deskami gr 25 mm i ocieplić styropianem wg przedmiarów.

5.2. Podkłady pod pokrycia , płyt i blach

Wymagania ogólne:

- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

- podkład powinien być  dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- kontrłaty do wykonania powinny mieć przekrój min. 25x50 mm

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

- łaty należy przybijać lub przykręcić  do pokrycia deskowego  jednym gwoździem lub wkrętem do drzewa; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

- łaty i deski powinny  być zaimpregnowane przeciwogniowo.

5.3. Obróbki blacharskie

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

- obróbki blacharskie w kolorze czerwonym jak połać dachowa,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4. Rynny dachowe  -  z PCV fi = 150, 125 mm

- rynny powinny być wykonane z PCV ,które  posiadają deklaracje zgodności lub atest higieniczny

- powinny być łączone w złączach poziomych na uszczelkę lub na klej; rynny łączone na klej powinny być odtłuszczone na krawędzi około 5 cm

- rynny powinny być mocowane do deski czołowej i krokwi uchwytami z PCV , rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z normami,

- rynny wyposażone są w leje spustowe wg technologi producenta

5.5. Rury spustowe – z PCV fi = 75,100 mm

- rury spustowe powinny być wykonane z PCV zgodnie normami i posiadać deklaracje zgodności lub atest higieniczny

- powinny być łączone w złączach spustowych z PCV  zgodnie z opisem producenta

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez system producenta

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha i powinna być wyposażona  wyczystka PCV fi 110 mm

5.6. Pokrycia z blachy

Pokrycia  z blachy  należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361: 1999

- Przed kryciem blachą należy ułożyć folię dachową membranę,

- Krycie dachu blachą dachówkową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanych w PN-B-02361: 1999

- Zakłady podłużne blachy należy wykonać zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów.

- Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem pokrycia , zgodnie z warunkami PN-B-02361: 1999

- Blachy przecina się za pomocą nożyc wibracyjnych lub ręcznych. Nie wolno do cięcia blach używać szlifierek kątowych lub innych urządzeń wytwarzających podczas procesu cięcia wysoką temperaturę.

- Po cięciu lub wierceniu otworów należy usuwać wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach.

- Blachy dachówkowe należy układać i mocować za pomocą wkrętów samowiercących  do łat. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę , aby nie uszkodzić  przy tym nakładek z EPDM. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia w  dolnej fali, mocowanie zaleca się w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali, i w każdej szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi.

- Pokrycie z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane , tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwę pokrycia z blachy.

- Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.

5.7 Impregnacja drewna

- Zakres stosowania zabezpieczenia określa aprobata techniczna.

- Impregnaty i środki powłokowe muszą odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej

- Istnieje wiele typów zabezpieczeń konstrukcji z drewna  Są to zestawy składające się z następujących warstw: impregnacja do gruntowania powierzchni przeciw korozji biologicznej , jedno – lub dwuskładnikowego

- Optymalna temperatura wykonania powłoki wynosi od 15 do  25 C przy wilgotności względnej powietrza 70%

- Grubość warstwy zabezpieczenia ogniochronnego oraz liczba nakładanych warstw podana jest w instrukcji producenta

- Nanoszenie poszczególnych warstw na przygotowane podłoże może być dokonywane ręcznie, natryskiem lub w inny sposób określony w projekcie zabezpieczenia

- Przed impregnacją starych elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je z kurzu a części skorodowane  do zdrowego drewna.

5.8 Izolacja  cieplna poddasza

- Materiał do wykonania ocieplenia poddasza powinien posiadać certyfikat zgodności i aprobatę techniczną /spełniać współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolującego „λ” ≤ 0,035 W/(mK)/

- Przed układaniu wełny lub mat  dachowych należy dokładnie sprawdzić stare ułożenie wełny mineralnej i uzupełnić brakujące materiały.

- Układnie wełny mineralnej należy wykonać  zgodnie z normą  oraz instrukcją montażu producenta

- Przy wycinaniu odpowiednich fragmentów należy dodać około 3-5 cm z każdej strony /nie więcej/

- Należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie, szczelność i grubość - dokładność ułożenia każdej warstwy z wełny mineralnej, zapewnić sprężyste utrzymywanie się wełny pomiędzy krokwiami lub legarami stropowymi, i jednoczesne jej maksymalne rozprężenie

- Niedokładne wycięcie powoduje konieczność dodatkowego ściskania wełny co zmniejsza parametry izolacyjne

6. 	Kontrola jakości

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania  podkładów pod pokrycie z blachy dachówkowej powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymogami normy PN 80/B-10240 p. 4.3.2

6.3 Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymogami specyfikacji. Kontrola ta będzie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru:

- W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac pokrywczych

- W odniesieniu do właściwego całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót B.2 - m2 pokrytej powierzchni,

dla robót B.6 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

dla robót B.4 - m2 obróbki blacharskiej

dla robót B.8 - m2 podbitka PCV

dla robót B.9 – m2 impregnacja

dla robót B.10 – m2 docieplenia

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat),

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.2.3. Odbiór wykonania zabezpieczeń konstrukcji drewna:

- sprawdzenie dokumentów: - certyfikaty zgodności

- sprawdzenie i ocena wyglądu zewnętrznego – ocenę dokonuje się przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm, świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać  wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań.

- wynik przeprowadzonych kontroli oraz odbiorów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru

8.2.3. Odbiór wykonania docieplenia izolacji poddasza

- sprawdzenie dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność

- sprawdzenie i ocena wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie szczelność ułożonej wełny mineralnej

Podstawę do odbioru robót izolacji cieplnej poddasza stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna, -

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub etapów

zapisy dotyczące wykonywania robót izolacyjnych cieplnych  i rodzaju zastosowanych materiałów,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

9. 	Podstawa płatności

B.2. Pokrycie z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

B.4. Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

uporządkowanie stanowiska pracy.

B.6. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie,

uporządkowanie stanowiska pracy.

B.8. Montaż podbitki

Płaci się za ustaloną ilość „m2”według ceny jednostkowej , która obejmuje

-     przygotowanie

-     zmontowanie , umocowanie

-     uporządkowanie stanowiska pracy

B.9. Impregnacja drewna

Płaci się za ustaloną ilość „m2”według ceny jednostkowej , która obejmuje

przygotowanie

nakładanie i sprawdzenie

uporządkowanie stanowiska pracy

B.10  Izolacja termiczna

Płaci się za ustaloną ilość „m2”według ceny jednostkowej , która obejmuje

przygotowanie

ułożenie i sprawdzenie

uporządkowanie stanowiska pracy

10.  Przepisy związane

PN-B-02361:1999                 Pochylenia połaci dachowych

PN-89/B27617             	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245		Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70-9082-01                     Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999                 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-EN 1462:1999                Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania.

PN-EN 607:1999                  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, podział i wymagania i badania

PN-H- 92126                       Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,

Zeszty1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB – Warszawa 2005 r.