Urząd Miejski w Dąbiu

Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie                                                                                                                   tel. 63 2628270 fax. 63 2710086

e – mail: sekretariat@gminadabie.pl

Dąbie, 06.05.2019 r.

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZADZEŃ BUDOWLANYCH PODANO PRZYKŁADOWO, MOŻNA ZASTOSOWAĆ INNE MATERIAŁY O PODANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH.

- Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT:

impregnat do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywic polimerowych. Przeznaczony do aplikacji w podwyższonej temperaturze, w zakresie od 5 °C do 30 °C, wewnątrz i na zewnątrz budynków

- Siatka tynkarska Rabitza.

Siatki tkane  o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, tkane według normy BN-90/5032, splotem płóciennym z drutu gołego żarzonego. średnica drutu: ø0,8mm, oczka prostokątne:12×20 mm

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER:

dopuszcza się wszystkie systemy docieplenia budynków metoda lekka mokra, tzw.BSO – bezspoinowy system ociepleń.

- Naświetlacz LED FLOW SMD

- Barwa światła: biała ciepła

- Temperatura barwowa: 3000 K

- Strumień świetlny: 1650 lm

- Napięcie zasilania: 84 - 265 VAC

- Pobór mocy: 20 W

- Odpowiednik halogenu: 200 W

- Typ diod: Epistar SMD

- Kąt świecenia: 120°

- Żywotność: 50 000 h

- Klasa szczelności: IP65

- Klasa ekonomiczna: A+

- Oddawanie barw: Ra>80

- Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III – uziom kompletny fi16 ocynkowany 3m ELKONOMIC 41.1.1 B

- Długość: [mm]3000

- Materiał: Stal

- Model: Z zaciskiem przewodu okrągłego

- Rodzaj połączenia: Z czopem i otworem

- Rodzaj profilu: Okrągły D=16 mm

- Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy

- Gaśnica SUPRON 3

| Skuteczność gaszenia - 13A 89B C Masa środka gaśniczego- 2 kg Czynnik roboczy- 16g CO2 Czas działania- 9 s Ciśnienie próbne zbiornika- 27 bar Ciśnienie robocze - 15 bar Zakres temperatur stosowania - -30oC / +60oC Masa całkowita - ~3,8 kg Maks. napięcie gaszonego urządz. - 1000 V |  |
| --- | --- |

- Płyta styropianowa EPS 100-038

- Wytrzymałość na zginanie BS150 150 kPa

- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 100 kPa

- Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 0,5% - --- Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70oC) DS(70,-)2 2%

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych DLT(1)5 5%  --Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, λD - 0,038 W/mK

- Klasa reakcji na ogień E samogasnący.

- Kocioł grzewczy c.o z podajnikiem paliwa typu KWM-SGR

Kocioł grzewczy c.o. z podajnikiem paliwa , o mocy 200kW. z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem mikroprocesorowym umożliwiający wydajne i ekologiczne na ekogroszek, ogrzewanie dużych powierzchni. Przybliżona powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1500m2.

- Bojler firmy ERMET.

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3-Pionowy dwupłaszczowy bojler w skaju o pojemności 200 litrów.  Zbiornik izolowany za pomocą pianki PUR, a także okryty tkaniną skay.    Umożliwia podłączenie jednego źródła ciepła.  Doskonały do kotłów: na paliwa stałe  elektryczno - elektrodowych  gazowych  olejowych  Nie wymaga anody magnezowej.

- Rura PE woda 2W PN 10 SDR 17 63X3.8 3073128 WAVIN

Typ produktu- RURA

Certyfikat Gastec QA - nie

Certyfikat KIWA - nie

Chropowatość ściany - 0.01

Gatunek materiału warstwy wewnętrznej - PE (polietylen)

Gatunek materiału warstwy zewnętrznej - Polietylen (PE)

Grubość ściany - 3.8

Kolor rury - Niebieski

Liczba warstw - 2

Maksymalna temperatura medium (ciągła) - 40

Maksymalna temperatura medium (krótkotrwała) - 60

Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C - 10

Materiał warstwy wewnętrznej - Tworzywo sztuczne

- STUDZIENKI KANALIZACYJNE SYSTEMOWE WAVIN

- Długość: - do 3 m

- Średnica: - 400 mm

- Kod produktu: - studzienka kanalizacyjna teleskopowa przel 400/160

- Rura teleskopowa 315 - h500

- Podłączenie rury kanalizacyjnej DN160

- Pokrywa żeliwna klasy A15 (NACISK DO 1,5T)

- Przepompownia ścieków TEGRA 1000

Charakterystyka: materiał: zbiornik – PE, pompy – żeliwo, instalacja tłoczna – PE, armatura – żeliwo, elementy mocujące – stal/żeliwo, kominek wentylacyjny – PVC-U, szafka sterownicza; rodzaje pomp: pompy zatapialne, rozdrabniające typoszeregu Pirania (08-26); sterowanie pracą pomp: automatyczne z wyłącznikami pływakowymi; wyposażenie kompletnej przepompowni: zbiornik, pompa (pompy), stopa (stopy) sprzęgająca, instalacja tłoczna, armatura, wyłączniki pływakowe, szafka sterownicza; cechy szczególne: budowa modułowa, lekkość, łatwy montaż, odporność na wypieranie przez wody gruntowe, włączenie dopływu – kształtka „in situ”; zastosowanie: systemy kanalizacji ciśnieniowej i mieszanej, użytkownicy o ilości ścieków do 14 m³/h

Parametry techniczne: wymiary zbiornika: h=2250-5000 mm, Ø=1000 mm, wydajność: 0.7-4 dm³/s, wysokość podnoszenia: 34-2 m, wielkości zanieczyszczeń: typowe ścieki fekalne, zasilanie: 230 lub 400 V (50 Hz), moc: 1-2.6 kW, maksymalne ciśnienie pracy: 0.35 MPa

- Zestaw fotowoltaiczny Moc znamionowa instalacji 9.72 kW Marka IBC SOLAR Model PolySol 270

Moc znamionowa instalacji 9.72 kW, (270W)  ilość paneli, sztuki 36 szt.  Łączna po wierzchnia 62 m2 .

Monokrystaliczny moduł fotowoltaiczny Moc:270Wp, Tolerancja mocy: -0/+5Wp, Gwarancja mocy: 80% mocy- 25 lat, Gwarancja fabryczna:10 lat, Efektywność: 16,5 %, Certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730, PV CYCLE

- Inwerter sieciowy Marka Fronius Model Symo 10.0-3-M

Beztransformatorowe urządzenia trójfazowe falowniki dla instalacji fotowoltaicznej każdej wielkości. Dzięki technologii jest doskonałym rozwiązaniem dla dachów o nieregularnym kształcie lub zorientowanych na różne strony świata. Standardowe wyposażenie w dostęp do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i łatwość integracji z komponentami innych firm . Wyposażony w interfejs dla inteligentnego licznika energii pozwala na dynamiczne zarządzanie wprowadzaniem energii do sieci i wyraźną wizualizację zużycia wyprodukowanej energii na potrzeby własne.

Burmistrz

/-/ Tomasz Ludwicki