SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU

„ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ” W DĄBIU PRZY UL. E.PLATER 1

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, i podbitką pcv

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

B.1 Rozbiórka pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej

B.2 Pokrycie dachu.

B.3 Rozbiórka obróbek blacharskich

B.4 Obróbki blacharskie

B.5 Demontaż rynny i rur spustowych

B.6 Rynny i rury spustowe.

B.7 Demontaż  drewnianej i montaż podbitki PCV

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera

2. 	Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań. Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć między innymi:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub deklaracje Zgodności z aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

2.2. Rodzaj materiałów:

2.2.1 Blachy dachówkowe

Blachy profilowane grubość  0,5(0,7 mm obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi  w kolorze czerwonym . Szerokość arkuszy 1185mm .

2.2.2 Blachy płaskie

Blacha stalowa powlekana poliestrem , grubości 0,5-0,55 mm , arkusz o wymiarach 1000x2000mm

lub 1250x2000 mm. w kolorze czerwonym  (kolor blachy dachówkowej)

2.2.3. Folia dachowa

Membrany dachowe bezbarwne lub kolorowe.

2.2.4.Rynny dachowe

Rynny wykonane z blachy stalowo-ocynkowanej płaskiej gr. 55 mm fi= 150 mm,

2.2.5 Rury spustowe

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 55 mm  fi = 120 mm

2.2.6 Podbitka w PCV - w kolorze brązowym

2.2.7. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  podkładowa

np wg Świadectwa ITB nr 974/93

2.2.8. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.2.9.. Łączniki

Do mocowania blachy lub obróbek blacharskich zastosować wkręty samogwintujące do blach w kolorze czerwonym  wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

4.1 Do transportowania materiałów można stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- Samochody skrzyniowe o ład. 5-10 ton

- Samochody dostawcze o ład. 0,9 ton

- Ciągniki kołowe z przyczepą

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, winny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli długość elementów blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać niż 1m.

4.2 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

4.3 Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożenia materiałów.

5. 	Wykonanie robót

5.1 Roboty rozbiórkowe

5.1.1  Obiekt zamknięty, budynek parterowy ,dach pokryty blachą trapezową T – 35 ocynkowaną. Przed rozbiórką inwestor wskaże miejsce składowania blachy ocynkowanej nadającej się do użytkowania:

- Należy ustawić rusztowanie do demontażu blachy, oraz przestrzegać szczególnie przepisów bezpieczeństwa BHP, mieć odzież ochroną i prowadzić rozbiórkę przez odpowiednią osobę.

- Blachę demontować za pomocą łapki lub innych narzędzi tak aby nie uszkodzić i nie robić dużych dziur

- Po okryciu i zdemontowaniu pokrycia będzie  można dokładnie określić jaki jest stan pokrycia pod blachą trapezową. Według dokumentacji konstrukcja dźwigarów zbijana z desek, pokrycie pełne deskowanie grubości 25 mm, dach pokryty jedną warstwą  papy izolacyjnej  – jeżeli będzie brak izolacji należy uzupełnić wg przedmiarów.

- Po zdemontowaniu blachy należy zlokalizować miejsca przecieków, i uszczelnić wentylatory wentylacyjne lub mechaniczne wg przedmiarów.

- Po zdjęciu blachy na ścianach bocznych należy uzupełnić otwór deskami gr 25 mm i ocieplić styropianem wg przedmiarów.

5.2. Podkłady pod pokrycia , płyt i blach

Wymagania ogólne:

- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

- łaty należy przybijać lub przykręcić  do pokrycia deskowego  jednym gwoździem lub wkrętem do drzewa; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

- łaty i deski powinny  być zaimpregnowane przeciwogniowo.

5.3. Obróbki blacharskie

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe – z blachy jw.

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

5.6. Pokrycia z blachy

Pokrycia  z blachy  należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi a polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361: 1999

- Przed kryciem blachą należy ułożyć folię dachową membranę,

- Krycie dachu blachą dachówkową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanych w PN-B-02361: 1999

- Zakłady podłużne blachy należy wykonać zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów.

- Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem pokrycia , zgodnie z warunkami PN-B-02361: 1999

- Blachy przecina się za pomocą nożyc wibracyjnych lub ręcznych. Nie wolno do cięcia blach używać szlifierek kątowych lub innych urządzeń wytwarzających podczas procesu cięcia wysoką temperaturę.

- Po cięciu lub wierceniu otworów należy usuwać wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach.

- Blachy dachówkowe należy układać i mocować za pomocą wkrętów samowiercących  do łat. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę , aby nie uszkodzić  przy tym nakładek z EPDM. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia w  dolnej fali, mocowanie zaleca się w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali, i w każdej szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi.

- Pokrycie z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane , tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwę pokrycia z blachy.

- Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.

6. 	Kontrola jakości

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania  podkładów pod pokrycie z blachy dachówkowej powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymogami normy PN 80/B-10240 p. 4.3.2

6.3 Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymogami specyfikacji. Kontrola ta będzie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru:

- W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac pokrywczych

- W odniesieniu do właściwego całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót B.2 - m2 pokrytej powierzchni,

dla robót B.6 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

dla robót B.4 - m2 obróbki blacharskiej

dla robót B.7 - m2 podbitka PCV

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat),

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. 	Podstawa płatności

B.2. Pokrycie z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

B.4. Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

uporządkowanie stanowiska pracy.

B.6. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

uporządkowanie stanowiska pracy.

B.7. Montaż podbitki

Płaci się za ustaloną ilość „m2”według ceny jednostkowej , której obejmuje

-     przygotowanie

-     zmontowanie , umocowanie

-     uporządkowanie stanowiska pracy

10.  Przepisy związane

PN-B-02361:1999                 Pochylenia połaci dachowych

PN-89/B27617             	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245		Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70-9082-01                     Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999                 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-EN 1462:1999                Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999                  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94702:1999               Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-H- 92126                       Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,

Zeszty1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.