Program funkcjonalno–użytkowy dla projektu:

„Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie”.

Nazwa zamówienia: roboty polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dąbie.

Adres inwestycji: Instalacje na budynkach mieszkalnych na terenie gminy miejskiej Dąbie.

Nazwa i kody CPV

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0 słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 instalacje słoneczne

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Spis treści

Wstęp	3

I. Część opisowa	4

1. Opis przedmiotu zamówienia	4

1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	11

2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy	12

2.2. Architektura	12

2.3. Konstrukcja	12

2.4. Instalacja	12

2.5. Wykończenie	14

2.6. Zagospodarowanie terenu	14

II Część informacyjna	14

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	14

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	15

3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	15

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	16

4.1 Kopia mapy zasadniczej	16

4.2 Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów .............................................................................................................	......................16

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	16

4.4 Inwentaryzacja zieleni	16

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	16

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	17

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych		17

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	17

5. Uwagi końcowe	18

Załączniki:	18

# Wstęp

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dąbie zgodnie z załącznikiem nr 1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości montażu instalacji w lokalizacji wskazanej powyżej, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na terenie Gminy Dąbie, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Instalacje fotowoltaiczne w liczbie 176 oraz kolektory słoneczne w liczbie 137 zostaną zamontowane na obiektach mieszkalnych na terenie do Gminy Dąbie. Łączna liczba instalacji wyniesie 313. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców.

# Część opisowa

## Opis przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

System fotowoltaiczny

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej monokrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci typ instalacji on grid. Jednak energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne nie będzie oddawana do sieci lecz wykorzystywana na potrzeby własne budynku w czasie rzeczywistym a niedobory będą z niej uzupełniane. Panele fotowoltaiczne wykorzystywane będą do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTV i itp.

Każdy budynek posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny.

W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnia modułów nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji. Moc instalacji należy wykonać o wartości nie niższej niż podana wartość minimalna, np. instalacja 5kW dla paneli 370 Wp będzie 5,18 kW dla paneli 360 Wp będzie 5,04 kW.

Podstawowe minimalne dane techniczne przykładowych instalacji fotowoltaicznych:

| Moc generatora PV [kW] | Powierzchnia generatora PV [m²] | Liczba modułów PV | Liczba falowników | Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) [kW] | Stosunek wydajności (PR) [%] | Typ ogniwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10,4 | 8 | 1 | 2 051 | 83,3 | monokrystaliczny |
| 3 | 15,7 | 12 | 1 | 3 069 | 83,1 | monokrystaliczny |
| 4 | 20,9 | 16 | 1 | 4 145 | 84,2 | monokrystaliczny |
| 5 | 26,1 | 20 | 1 | 5 171 | 84,0 | monokrystaliczny |
| 7 | 36,5 | 28 | 1 | 7 421 | 85,1 | monokrystaliczny |
| 8 | 41,8 | 32 | 1 | 8 472 | 85,0 | monokrystaliczny |
| 15 | 77,0 | 59 | 1 | 15 605 | 84,9 | monokrystaliczny |

Instalacje solarne

Projekt przewiduje montaż instalacji solarnej z kolektorami płaskimi oraz zintegrowanie jej                           z działającym systemem dostarczającym ciepłą wodę użytkową.  Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby obiektu (jednoczesna produkcja                                i konsumpcja energii).

Przykładowy modele instalacji objętej projektem:

Zestaw 1 – dla gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców do 5 osób włącznie:

Instalacja bezciśnieniowa o mocy nie mniej niż 3,658 kWt składająca się z:

- Pola kolektorów płaskich z absorberem meandrycznym

Ilość kolektorów: 2

Powierzchnia brutto min.: 2,51 m² szt. 2

Powierzchnia absorbera min.: 2,33 m² szt. 2

- Kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa

Pojemność podgrzewacza 250 L

- Układu rur łączących kolektory z podgrzewaczem (układ dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm)

- Naczynia przeponowego na wodzie użytkowej o pojemności min. 18l

- Przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm² lub 2 x 1 mm² do podłączenia czujnika temperatury.

Zestaw 2 – dla gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców powyżej 5 osób:

Instalacja bezciśnieniowa o mocy nie mniej niż 5,487 kWt składająca się z:

- Pola kolektorów płaskich z absorberem meandrycznym

Ilość kolektorów: 3

Powierzchnia brutto min.: 2,51 m² szt. 3

Powierzchnia absorbera min.: 2,33 m² szt. 3

- Kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa

Pojemność podgrzewacza 350 L

- Układu rur łączących kolektory z podgrzewaczem (układ dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm)

- Naczynia przeponowego na wodzie użytkowej o pojemności min. 18l

- Przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury.

Zakres przedmiotowego zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla montażu, uruchomienia i przyłączenia kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnych.

- Opracowanie dokumentacji technicznej do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

- Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca:

- przeprowadzi wizję nieruchomości, a także wywiad z właścicielem nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień,

- oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych,

- przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

- ustali lokalizację instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznych instalacji: wodnej i elektrycznej budynku,

- uzyska akceptację właściciela nieruchomości w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych instalacji,

- pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dokumentacji.

- W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

- Wykonanie prac  polegających na montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póz. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, że planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (na dachach budynków i gruncie). Zasięg oddziaływania projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. W fazie montażu instalacji objętych projektem jego oddziaływanie może polegać na czasowym obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia montażu inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych.

Mapa nasłonecznienia w Polsce

Źródło: http://www.domtest.pl/

Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym rodzajem energii odnawialnych, jednocześnie o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii przetwarzającej energię słoneczną na energię cieplną i elektryczną jedynym ograniczeniem mogą być uwarunkowania ekonomiczne.

W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozkładem promieniowania słonecznego w ciągu roku. 80 % całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada na okres 6 miesięcy wiosenno-letnich. Przy porównywaniu warunków promieniowania słonecznego w różnych regionach kraju posługujemy się następującymi wielkościami:

- Nasłonecznienie - jest to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaskiej w określonym czasie, wyrażona w MJ/m2;

- Usłonecznienie - średnioroczne sumy promieniowania słonecznego, określające liczbę godzin promieniowania słonecznego w ciągu roku (przy natężeniu promieniowania słonecznego > 200 W/m2);

- Natężenie promieniowania słonecznego - moc energii słonecznej przypadającą na jednostkę powierzchni, wyrażana w W/m2;

Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego między 49° a 54,5° szerokości geograficznej północnej. W zimie południowe krańce Polski mają dzień dłuższy o prawie jedną godzinę od krańców północnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nasłonecznienie zależy od długości dnia, zachmurzenia i przezroczystości atmosfery. Najdłuższy nieprzerwany okres dopływu energii promieniowania słonecznego w ciągu dnia waha się od 7,2 h w zimie (ok. 30 % doby) do 15,5 h w lecie (65 % doby).

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Elementy składowe kolektorów słonecznych:

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne płaskie bezciśnieniowe wyposażone w absorber meandryczny, połączone w układzie równoległo-szeregowym. Kolektory pracują w układzie z grawitacyjnym powrotem czynnika, tzw. systemie Drainback. Dla zapewnienia prawidłowego napełnienia kolektorów                          i późniejszego opróżnienia powrót do kolektorów musi zostać podłączony do dolnego króćca,                        a zasilanie (wyjście) z kolektorów powinno być podłączone po drugiej stronie pola, w górnej części.

Pojemnościowy podgrzewacz wody

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest wyposażony w dwie wężownice. Dolna wężownica stanowi wymiennik ciepła, w którym energia pozyskana w kolektorach jest przekazywana wodzie                             w zasobniku.  Dolna wężownica stanowi jednocześnie zbiornik, w którym w stanie spoczynku systemu pozostaje cała objętość wodnego roztworu glikolu propylenowego. Górna wężownica stanowi wymiennik ciepła zasilany z dodatkowego źródła ciepła, np. kotła. Dodatkowo podgrzewacz jest wyposażony w grupę pompową z płynną regulacją przepływu czynnika oraz zintegrowany sterownik systemu. Dla zabezpieczenia przed korozją jest on pokryty warstwą emalii oraz wyposażony w anodę ochronną.

Sterownik

Praca zestawu pompowego jest kontrolowana przez układ sterujący, który zapewnia szybkie napełnienie kolektorów oraz późniejszą redukcję prędkości przepływu dla uzyskania stabilnych warunków odbioru ciepła. W tym celu cały czas kontrolowana jest różnica temperatur pomiędzy temperaturą pola kolektorów, a dolną częścią podgrzewacza wody. Na tej podstawie sterownik dobiera odpowiednią prędkość pracy pomp, która zapewni stabilne warunki pracy systemu                           i skuteczny odbiór ciepła pozyskanego w kolektorach słonecznych.

Jeśli w trakcie pracy instalacji dojdzie do osiągnięcia maksymalnej temperatury kolektorów lub podgrzewacza wówczas sterownik wyłącza grupę pompową, a wodny roztwór glikolu spływa do wężownicy, gdzie nie jest już narażony na przegrzanie. Jeśli tylko ponownie pojawią się warunki dla prawidłowej pracy instalacji wówczas sterownik załącza grupę pompowa, która ponownie napełnia kolektory. Na czas nieobecności użytkowników, np. podczas wakacji sterownik pozwala na skorzystanie z funkcji Urlop. Po jej aktywowaniu system przechodzi w stan spoczynku. Czynnik grzewczy pozostaje w wężownicy, a grupa pompowa nie zużywa niepotrzebnie energii elektrycznej. Po upływie ustawionego okresu sterownik sprawdza warunki temperaturowe i ponownie uruchamia system. Dodatkowo sterownik instalacji zintegrowany z podgrzewaczem wody zapewnia również kontrolę pracy dodatkowego źródła ciepła. W tym celu można zaprogramować godziny, w których dopuszczona będzie praca dodatkowego źródła ciepła. Przy czym dla minimalizacji zużycia energii ze źródła konwencjonalnego zezwolenie na jego pracę możliwe jest tylko w przypadku, gdy                            w ustawionych godzinach temperatura górnej części podgrzewacza jest niższa od oczekiwanej wartości.

Układ rur łączących kolektory z podgrzewaczem

Podgrzewacz z kolektorami połączony za pomocą dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm. W trakcie pracy systemu wodny roztwór glikolu tłoczony jest przez grupę pompową rurą powrotną w kierunku kolektorów. Po napełnieniu kolektorów ogrzany czynnik wpływa grawitacyjnie rurą zasilającą do wężownicy podgrzewacza wody, gdzie oddaje ciepło i ponownie jest tłoczony do pola kolektorów. Równolegle do rur instalacji wymagane jest poprowadzenie przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury.

### Elementy składowe paneli fotowoltaicznych:

### Moduł fotowoltaiczny

### Moduł Fotowoltaiczny to urządzenie zmieniające bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC. Panele monokrystaliczne składają się z modułów fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych ogniw kryształu monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubości ok 0,2 mm. Wykorzystanie monokryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną. Moduły z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj mają barwę ciemnoniebieską do czarnej. Monokryształ krzemu jest w przekroju kołem, dlatego ogniwa te, po ich obróbce, często mają zaokrąglone rogi. Ten typ modułów charakteryzuje się największą sprawnością oraz najniższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powierzchni dostępnych modułów.

### Wytyczne dla modułów fotowoltaicznych:

### - Moc w Wp (uzależniona od wolnego miejsca zabudowy oraz połaci dachowej)

### od 360Wp do (∞)

### - Sprawność min. 19,5%

### - Wytrzymałość na obciążenia wiatr 3800Pa, śnieg 5400Pa.

### - Współczynnik wypełnienia min. FF 80%

### - Zakres pracy temperaturowej -40 +85oC

### - Zakres temeratury otoczenia -40 +45oC

### Falownik - inwerter

### To urządzenie mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (230/400V; 50 Hz). Dodatkowo falownik pełni też funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii. Istnieje możliwość monitorowania instalacji przez aplikację mobilną lub portal internetowy.

### Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych.

### Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, falownik będzie wyposażony w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu. Falownik będzie posiadał liczba wejść MPP – 2, zakres napięcia MPPT 140-1000V, . Inwerter waży < 30 kg, pracuje                            w temperaturze -25°C do +60 °C. Moc inwertera zależny od mocy przyłączeniowej.

### Inwerter będzie wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej (Potwierdzony Certyfikatem Pochodzenia).

### System mocowań

### System montażowy umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku oraz gruncie, który zapewni stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji dachowej oraz gruntu. Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn aluminiowych, mocowanych do projektowanych uchwytów. Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych zostanie ustalone indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie.

### Infrastruktura przyłączeniowa

### Po stronie DC (prądu stałego) panele przyłączone będą kablami solarnymi o przekroju 4-6 mm2 w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przekrój kabli solarnych zostanie określony indywidualnie do infrastruktury budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystane będą złącza MC4. Elementyte są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową. Po stronie AC (prądu przemiennego) instalacja wykonana będzie w oparciu o kabel typu YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe) YKY (instalacje ziemne). Okablowanie AC oraz DC poprowadzone będą możliwie najkrótszymi trasami.

### Infrastruktura przyłączeniowa powinna spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.

### Wykonawca instalacji zobowiązany jest do zmierzenia napięć i wyeliminowania ewentualnych spadków napięć instalacji elektrycznej poprzez dobranie odpowiedniego przekroju przewodu zasilającego instalację fotowoltaiczną.

### Zabezpieczenia

### Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie przeciwpożarowe) oraz ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi. Ochronę tą stanowić będą ochronniki przepięć klasy II lub w przypadku braku instalacji odgromowej ochronniki przepięć klasy I. Rodzaj ochronników przepięć będzie ustalany indywidualnie do budynków biorących udział  w projekcie.

### Dodatkowo zastosowany zostanie wyłącznik różnicowoprądowy wykrywający znacznie mniejsze upływy prądu, które mogłyby spowodować niezadziałanie zabezpieczeń nadprądowych. Wyłącznik różnicowoprądowy zostanie zamontowany wówczas, gdy instalacja elektryczna do której podłączona zostanie przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna, nie będzie posiadała takiego zabezpieczenia

### Ponadto instalacja fotowoltaiczna musi zawierać uziemienie w celu prawidłowgo działania ograniczników przepięć.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektory słoneczne) –   137 szt.,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (fotowoltaika) – 176 szt.

- Wskaźniki rezultatu,

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  – min.  826,53 MWhe/rok.

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  –  min. 272,94 MWhe/rok.

Wskaźniki kubaturowe budynku:

Planowane instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne będą wykorzystywać istniejącą powierzchnię dachową/gruntu przynależnego do odpowiednich budynków objętych projektem.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:

W zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, zgód i pozwoleń,

- Montaż kolektorów słonecznych wraz z osprzętem,

- Uruchomienie instalacji,

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a    po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora. Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Właściciel budynku mieszkalnego zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:

W zakresie montażu kolektorów słonecznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych do instalacji kolektorów słonecznych,

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kolektorów słonecznych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu kolektorów słonecznych.

W zakresie montażu paneli fotowoltaicznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych w związku z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu paneli fotowoltaicznych (np. uporządkowanie dachu lub terenu gruntu),

- Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu paneli fotowoltaicznych (zapewnienie prawidłowego pokrycia tj. dachówka, blacha dachowa, papa).

### Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,  a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282..),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zkresu              i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125 i 1126),

- Obwieszczenie Ministra Transportu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Infrastruktury                         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2013 poz. 1129.

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Montaż instalacji powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu instalacji kolektorów słonecznych                        i paneli fotowoltaicznych (posiadającą co najmniej zdjęcia obiektów, schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia elementów).

### Architektura

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby ograniczyć wpływ montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na architekturę budynków.

### Konstrukcja

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji:

- Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji należy założyć jak najmniejszą ingerencję                     w konstrukcję budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości i trwałości instalacji, obciążenia dachu, wydajności instalacji.

- Ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

- Zakładana do instalacji konstrukcja powinna być zaprojektowana w sposób, który zapewni odpowiednią estetykę budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu.

- Dopuszcza się montaż:

Kolektorów słonecznych:

- na budynku

- na gruncie

Paneli fotowoltaicznych w 3 wariantach:

- na dachu budynku,

- na gruncie,

- na budynku gospodarczym

### Instalacja

Zakres prac instalacyjnych:

Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian                            w środowisku

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń:

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące                        w Polsce i  UE.

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                       w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno – użytkowy, harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn Dz. U.                    z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282..),  i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Programu funkcjonalno - użytkowego,

- nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę),

- zgodne z zaleceniami producenta.

### Wykończenie

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

  - Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

# II Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3c ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Wykonanie przedmiotowych instalacji o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 40 kW zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 29 ust. 7 pkt. 2  Prawa budowlanego budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3c urządzenia fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kW wymagają obowiązkowo uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa  w art. 56 ust. 1a,

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

## Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, na mocy złożonych oświadczeń/podpisanych umów o przystąpieniu do projektu przez właścicieli budynków mieszkalnych. Gmina ma prawo do części dachu, fasady lub gruntu na której zostanie zamontowana instalacja oraz do części pomieszczenia, gdzie będzie zainstalowany pozostały osprzęt

## Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane                          i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.),

- Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471).

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)

- USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320, z 2021 r. poz. 234.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);

- PN-EN 12975-1+A1:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne;

## Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych budynków objętych projektem stanowią załącznik nr 3 do PFU.

### Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów

Planowane instalacje nie wymagają zaopatrzenia w wodę, nie generują również ścieków. Wykonanie instalacji nie wpływa na zmianę obecnych uwarunkowań w zakresie wód opadowych i rozpadowych. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie przewiduje się prac związanych z ingerencją w koryto cieku, czy też innych prac, które mogą wpływać na elementy jakości/ilość wód. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych i/lub obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Instalacje wykonane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie mają bezpośredniego wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie są planowane dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko wodne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód, pogorszenie stanu wód, emisję ścieków, wód opadowo - roztopowych, pobór wody, ingerencję w wody powierzchniowe, obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter i lokalizację nie wpłynie na układ hydrologiczny terenu objętego niniejszym wnioskiem, a także na zmianę stanu wód powierzchniowych ani podziemnych otaczającego terenu.

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych.

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Obiekty mieszkalne objęte projektem znajdują się na obszarze objętym ochroną przez konserwatora zabytków.

### Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Planowana inwestycja polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, które nie będą miały wpływu na środowisko oraz obszar Natura 2000. Inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny. Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujące się na obszarze inwestycji (nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy). Planowane inwestycje nie stworzą zagrożenia dla obszaru inwestycji gdyż nie wytwarzają hałasu, redukują emisję CO2 oraz pyłów do atmosfery dzięki czemu mają pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie niesie za sobą zagrożeń dla stanu środowiska.

Przedmiot projektu nie został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia z III grupy niewymienionego w rozporządzeniu OOŚ – dla którego nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie bezpośrednio umiejscowiona na obszarze Natura 2000 i nie będzie wpływać bezpośrednio na siedliska znajdujące się na obszarze Natura 2000.

### Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

W trakcie realizacji projektu krótkotrwale może być emitowany hałas związany z wykorzystaniem środków transportu, a także wykorzystaniem niektórych urządzeń mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom może osiągnąć 95-110 dB; w trakcie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska.

### Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie gminy.

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową                   i jej przeprowadzeniem

- montaż oraz wykonane instalacje kolektorów słonecznych cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- montaż oraz wykonane instalacje fotowoltaicznych cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, również w przypadku gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie (na podstawie posiadanej listy rezerwowej),

- miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych winny zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem wody opadowej,

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.); oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## 5. Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z Inwestorem,

- Należy stosować przepisy BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych

- Prace wykonawcze realizowane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

- Prace wykonywane będą pod nadzorem osób uprawnionych,

- Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszane będą Inwestorowi w formie pisemnej,

- W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane będą na bieżąco. Wyniki pomiarów zostaną wpisane do protokołu pomiarowego,

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów,

- Miejsca montażu uzgadniane będą w porozumieniu z właścicielem budynku, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże inną lokalizację montażu, zakładając, iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu,

- Stosowane będą elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności,

- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę, powinny posiadać znak CE                    i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne przekazane będą Inwestorowi.

- Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające                                 z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych,

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

## Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard test conditions”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z faktu, iż w warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia promieniowania słonecznego w zależności od pory roku.

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Panele fotowoltaiczne

| L.p. | Lokalizacja wykonywania instalacji – miejscowość – nr domu | Nr działki lokalizacji inwestycji | Umiejscowienie paneli/kolektorów | Moc przyłączeniowa | Instalacja fotowoltaiczna – moc | Średnie zużycie energii elektrycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augustynów 19 | 630 | Na budynku gospodarczym | 20 | 6 | 5 000 |
| 2 | Baranowiec 13 | 145/1 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 7179 |
| 3 | Baranowiec 11 | 46/1 | Budynek gospodarczy | 16 | 5 | 11445 |
| 4 | Baranowiec 19 | 154/1 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 6400 |
| 5 | Baranowiec 10A | 143/1 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 4 | 2826 |
| 6 | Bród 21 | 186/1 | Na gruncie | 12,50 | 3 | 2466 |
| 7 | Bród 4 | 139 | Na gruncie | 12,5 | 2 | 8400 |
| 8 | Chełmno 32a | 426/1 | Dach budynku gospodarczego | 15,5 | 4 | 3047 |
| 9 | Chełmno 23 | 365 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 4 | 2574 |
| 10 | Chełmno 10 | 100 | Dach budynku mieszkalnego | 21 | 5 | 2718 |
| 11 | Chełmno 55 | 337 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 3 | 2200 |
| 12 | Chełmno 39B | 404/3 | Dach budynku mieszkalnego | 10,5 | 5 | 3000 |
| 13 | Chełmno 3 | 91 | Na gruncie | 12,5 | 4 | 3200 |
| 14 | Chełmno 24A | 366/1, 366/2 | Dach budynku mieszkalnego | 13 | 6 | 5186 |
| 15 | Chełmno 41 | 405 | Dach budynku gospodarczego | 21 | 5 | 6948 |
| 16 | Chełmno 30 | 322 | Na gruncie | 12 | 4 | 2600 |
| 17 | Chełmno 34a | 400 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 5 | 4919 |
| 18 | Chełmno 8A | 132/1 | Dach budynku gospodarczego | 13 | 4 | 3452 |
| 19 | Chełmno 8 | 96/2 | Na gruncie | 16 | 5 | 2525 |
| 20 | Chełmno 5 | 93 | Na gruncie | 21 | 5 | 4719 |
| 21 | Chełmno 49 | 324/1 | Na gruncie | 4 | 4 | 3271 |
| 22 | Chełmno 16 | 122 | Dach budynek mieszkalny | 15,5 | 4 | 2514 |
| 23 | Chełmno 14A | 123/3 | Budynek gospodarczy | 21 | 4 | 3700 |
| 24 | Chełmno 85 | 2/2 | Na gruncie | 16 | 5 | 4400 |
| 25 | Chełmno 71 | 473 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 3 | 2800 |
| 26 | Chełmno 70 | 475/5 | Na gruncie | 12,5 | 5 | 5300 |
| 27 | Chełmno –Parcele 15 | 99/3 | Na gruncie | 15,5 | 3 | 2400 |
| 28 | Chełmno Parcele 3 | 105/10 | Na gruncie | 20 | 5 | 7814 |
| 29 | Chełmno Parcele 16 | 102 | Dach budynku mieszkalnego | 15,5 | 5 | 4100 |
| 30 | Chełmno Parcele 23A | 94/2 | Dach budynku gospodarczego | 12,5 | 5 | 3164 |
| 31 | Chełmno Parcele 21 | 82/5 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 3 | 3200 |
| 32 | Chełmno - Parcele 20 | 106/7 | Dach budynku mieszkalnego | 12,50 | 4 | 2455 |
| 33 | Chruścin 43 A | 132/1 | Na gruncie | 16,5 | 4 | 2140 |
| 34 | Chruścin 30 | 97 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 3045 |
| 35 | Cichmiana 1 | 2 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 6270 |
| 36 | Cichmiana 37 | 116 | Na gruncie | 12,5 | 5 | 2463 |
| 37 | Cichmiana 62 | 297 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 7271 |
| 38 | Cichmiana 46 | 265 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 2 | 1370 |
| 39 | Cichmiana 52 | 276 | Budynek gospodarczy | 16 | 4 | 2927 |
| 40 | Cichmiana 50 | 579 | Budynek gospodarczy | 16 | 3 | 4218 |
| 41 | Cichmiana 73 | 566 | Budynek mieszkalny | 12,5 | 5 | 9122 |
| 42 | Cichmiana 68 | 438 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 4 | 4316 |
| 43 | Cichmiana 61 | 292 | Dach budynek mieszkalny | 12,50 | 4 | 7390 |
| 44 | Cichmiana 53 | 277 279/9 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 4 | 4168 |
| 45 | Cichmiana 15 | 45/3 | Na gruncie obydwie instalacje | 12,50 | 3 | 2102 |
| 46 | Domanin 32 | 23/6 | Dach budynku mieszkalnego | 21 | 5 | 7152 |
| 47 | Domanin 43A | 125/2 | Na gruncie | 10,5 | 5 | 6600 |
| 48 | Gaj 34 | 244/2 | Na gruncie | 10,5 | 4 | 2655 |
| 49 | Gaj 4 | 116/2 | Na gruncie | 16 | 5 | 3266 |
| 50 | Grabina Wielka 1 | 423 | Dach budynku gospodarczego | 12,5 | 5 | 2500 |
| 51 | Grabina Wielka 21 | 231, 232 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 15 | 21977 |
| 52 | Grabina Wielka 22 | 344 | Dach budynku gospodarczego | 16,5 | 15 | 6805 |
| 53 | Grabina Wielka 18 | 358 | Na gruncie | 21 | 5 | 6963 |
| 54 | Grabina Wielka 2a | 314/1 | Budynek gospodarczy | 15,5 | 3 | 4400 |
| 55 | Grabina Wielka 19 | 261 | Dach budynku gospodarczego | 15,50 | 15 | 6000 |
| 56 | Grabina Wielka 5 | 299, 298/2 | Dach budynku gospodarczego | 20 | 8 | 15011 |
| 57 | Karszew 2 | 136 | Budynek mieszkalny | 10,5 | 5 | 4396 |
| 58 | Karszew 45 | 102 | Budynek gospodarczy | 16,5 | 5 | 3829 |
| 59 | Karszew 1 | 135/4 | Dach budynku gospodarczego | 15,1 | 5 | 6000 |
| 60 | Karszew 48 | 97 | Dach budynku mieszkalnego | 12,1 | 3 | 3800 |
| 61 | Krzewo 47 | 118 | Dach budynku gospodarczego | 16,5 | 5 | 4266 |
| 62 | Krzewo 37 | 62 | Na budynku gospodarczym | 12,1 | 3 | 3249 |
| 63 | Krzewo 54 | 90 | Na gruncie | 16 | 4 | 5200 |
| 64 | Kupinin 11 | 21/1 | Dach budynek mieszkalny | 20 | 5 | 3506 |
| 65 | Kupinin 16 | 7/1, 7/2 | Dach budynku mieszkalnego | 5,5 | 3 | 2154 |
| 66 | Kupinin 31 | 58 | Dach budynku mieszkalnego | 10,5 | 4 | 1847 |
| 67 | Kupinin 6 | 32/2 | Dach budynku gospodarczego | 12,1 | 5 | 7168 |
| 68 | Kupinin 12 | 14 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 2457 |
| 69 | Krzykosy 14 | 91 | Budynek gospodarczy | 16,5 | 5 | 4559 |
| 70 | Krzykosy 15 | 90 | Dach budynku mieszkalnego | 15,5 | 2 | 2188 |
| 71 | Krzykosy 19 | 186 | Na gruncie | 12,5 | 3 | 1533 |
| 72 | Krzykosy 25 | 152 | Na gruncie | 21 | 6 | 5970 |
| 73 | Ladorudz 36 | 317 | Dach budynku mieszkalnego | 16,5 | 3 | 4446 |
| 74 | Ladorudz 15 | 206 | Dach budynku mieszkalnego | 17 | 4 | 3316 |
| 75 | Ladorudz 41 | 250/1 | Dach budynku gospodarczego obie instalacje | 20 | 6 | 3388 |
| 76 | Ladorudz 29 | 238 | Na gospodarczym | 15,5 | 5 | 9800 |
| 77 | Lisice 26 | 152/2 | Na gruncie | 12,5 | 4 | 2233 |
| 78 | Lisice 42 | 176 | Budynek gospodarczy | 17 | 5 | 480 |
| 79 | Lisice 81 | 30/2 | Dach budynku gospodarczego | 12,5 | 4 | 3299 |
| 80 | Lisice 10 | 166 | Na gruncie | 16 | 5 | 4375 |
| 81 | Lisice 70 | 236 | Na gruncie | 16 | 5 | 10437 |
| 82 | Lutomirów 29A | 257/3 | Na gruncie | 12,1 | 5 | 2300 |
| 83 | Lutomirów 30 | 440 | Na gruncie | 16 | 4 | 3055 |
| 84 | Lutomirów 19 | 273 | Na gruncie | 12,5 | 4 | 3533 |
| 85 | Lutomirów 22 | 276/2 | Na gruncie | 4,1 | 4 | 4190 |
| 86 | Lutomirów 24 | 281/1 | Na gruncie | 12,5 | 4 | 2700 |
| 87 | Lutomirów 27 | 253 | Dach budynek mieszkalny | 16,5 | 8 | 5928 |
| 88 | Lutomirów 18 | 272 | Na gruncie | 12,5 | 3 | 2047 |
| 89 | Lutomirów 21 | 275 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 2 | 263 |
| 90 | Majdany 17 | 275/4 | Dach budynku mieszkalnego | 16,5 | 10 | 11 247 |
| 91 | Rośle 26 | 264 | Na elewacji budynku mieszkalnego | 12,5 | 3 | 2000 |
| 92 | Rośle 28 | 266 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 5 | 3770 |
| 93 | Rzuchów 91A | 262 | Dach budynku mieszkalnego | 6,5 | 4 | 4158 |
| 94 | Rzuchów 41 | 432/1 | Budynek gospodarczy | 15,5 | 4 | 3700 |
| 95 | Rzuchów 74 | 294 | Dach budynku mieszkalnego | 15,5 | 4 | 2125 |
| 96 | Rzuchów 91 | 263 | Na gruncie | 15,5 | 4 | 3298 |
| 97 | Rzuchów 76 | 292 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 3 | 1898 |
| 98 | Sobótka 3 | 233 | Na gruncie | 12,5 | 5 | 5293 |
| 99 | Sobótka 9A | 217 | Dach budynek mieszkalny | 12 | 3 | 2000 |
| 100 | Sobótka 41 | 144/4 | Na gruncie | 16 | 4 | 3000 |
| 101 | Tarnówka 10 | 255 | Na gruncie | 20 | 3 | 1960 |
| 102 | Tarnówka 25 | 238 | Na budynku gospodarczym | 21 | 5 | 11 243 |
| 103 | Tarnówka 9 | 257 | Dach budynku gospodarczego | 20 | 4 | 5000 |
| 104 | Tarnówka 15 | 120 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 4 | 5548 |
| 105 | Tarnówka 13 | 244 | Dach budynku mieszkalnego | 10,50 | 3 | 2000 |
| 106 | Tarnówka 1 | 279/2, 283/2 | Na budynku mieszkalnym | 16 | 3 | 2275 |
| 107 | Tarnówka Wiesiołowska 6 | 140/1 | Budynek mieszkalny | 10,5 | 3 | 8336 |
| 108 | Tarnówka Wiesiołowska 61 | 369 | Na gruncie | 12,5 | 3 | 2300 |
| 109 | Tarnówka Wiesiołowska 18 | 223 | Dach budynku gospodarczego | 21 | 5 | 3974 |
| 110 | Tarnówka Wiesiołowska 15 | 106/6 | Dach budynku mieszkalnego | 21 | 5 | 3800 |
| 111 | Tarnówka Wiesiołowska 43 | 293 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 3 | 1000 |
| 112 | Zalesie 18 | 157 | Dach budynek mieszkalny | 16 | 5 | 3700 |
| 113 | Zalesie 4 | 33,34 | Grunt | 16 | 5 | 4540 |
| 114 | ul. Bema 6 | 1555 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 4 | 3168 |
| 115 | ul. Bema 5 | 1561 | Dach budynku gospodarczego | 12,5 | 5 | 5496 |
| 116 | ul. Bema 4 | 1556 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 9 | 8818 |
| 117 | ul. Kolska 59A | 1070/1 | Budynek gospodarczy | 10,5 | 5 | 3160 |
| 118 | ul. Kolska 33 | 972/1 | Na gruncie | 4,5 | 3 | 1200 |
| 119 | ul. Kolska 48 | 932/1 | Budynek gospodarczy | 16 | 4 | 3100 |
| 120 | ul. Kolska 63 | 1018/3 | Budynek gospodarczy | 6,5 | 5 | 3378 |
| 121 | ul. Kolska 49 | 1024/1 | Dach budynku gospodarczego | 4,5 | 4 | 5092 |
| 122 | Dąbie ul. Kilińskiego 8 historyczny układ | 1359 | Dach budynku gospodarczego | 3,5 | 5 | 2961 |
| 123 | ul. Kościuszki 11 historyczny układ | 1649 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 5 | 11135 |
| 124 | ul. Kościuszki 12 | 1138/1 | Na gruncie | 15,5 | 5 | 12174 |
| 125 | ul. Kościuszki 27 | 1204/1 | Dach budynek mieszkalny | 3,50 | 3 | 2200 |
| 126 | Kościuszki 82 | 936 | Na budynku mieszkalnym | 12,5 | 3 | 2520 |
| 127 | Kościuszki 48 | 1098/1 | Budynek mieszkalny | 3,5 | 3 | 2500 |
| 128 | ul. Leśna 8 | 622 | Dach budynku gospodarczego | 10,5 | 3 | 2500 |
| 129 | ul. Leśna 20 | 557 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 5 | 6000 |
| 130 | ul. 11 Listopada 1918 r. 13A | 1589/2 | Budynek gospodarczy | 21 | 4 | 3650 |
| 131 | ul. 11 Listopada 1918 r. 10 | 1462/1 | Na gruncie | 16 | 5 | 2300 |
| 132 | ul. 11 Listopada 1918 r 13 | 1434/3 | Dach budynku gospodarczego | 15,5 | 5 | 4150 |
| 133 | ul .Łąkowa 5 | 142/2 | Dach budynku mieszkalnego | 7,5 | 5 | 3721 |
| 134 | ul .Łęczycka 4A – historyczny układ | 1341/2 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 3 | 1752 |
| 135 | ul. Łęczycka 50A | 234/1 | Na budynku mieszkalnym | 21 | 4 | 3355 |
| 136 | ul. Łęczycka 83 | 208/1 | Budynek gospodarczy garaż | 4,5 | 4 | 2900 |
| 137 | ul. Łęczycka 91 | 193 | budynek gospodarczy | 13 | 5 | 3200 |
| 138 | ul. Łęczycka 36 historyczny układ | 1294/3 | Dach budynku gospodarczego | 16,5 | 5 | 4741 |
| 139 | ul. Łęczycka 28 historyczny układ | 1298/1 | Dach budynku mieszkalnego | 15,5 | 7 | 6399 |
| 140 | ul. Łęczycka 89 | 206/2 | Dach budynku gospodarczego | 12,5 | 4 | 3500 |
| 141 | ul. Łęczycka 25 historyczny układ | 1442/5 | Na gruncie | 12,50 | 5 | 3900 |
| 142 | ul. Łęczycka 5A/2 historyczny układ | 1149/2 | Dach budynku mieszkalnego | 4,5 | 3 | 1800 |
| 143 | ul. Łęczycka 5A historyczny układ | 1148/6 zmiana działki 1149/2 | Dach budynku mieszkalnego | 3,50 | 3 | 2344 |
| 144 | ul. Łęczycka 5 historyczny układ | 1148/6 | Dach budynku mieszkalnego | 3,5 | 3 | 2824 |
| 145 | ul. Łęczycka 39A | 110/1 111/1 | Na gruncie | 17 | 8 | 7500 |
| 146 | ul. Łęczycka 41 | 114/2 | Dach budynek mieszkalny | 6,5 | 3 | 5300 |
| 147 | ul. Łęczycka 4 historyczny układ | 1341/1 | Dach budynku mieszkalnego | 4,5 | 4 | 3091 |
| 148 | Dąbie ul. Łęczycka 10 historyczny układ | 1337 | Dach budynku mieszkalnego | 13 | 5 | 3048 |
| 149 | Pl. Mickiewicza 20 historyczny układ | 1237/1 | Dach budynku mieszkalnego | 10,5 | 2 | 1825 |
| 150 | ul. Narutowicza 6a historyczny układ | 1184/4 | Na gruncie | 10,5 | 3 | 2500 |
| 151 | ul. Narutowicza 16 | 1109/1 | Dach budynku mieszkalnego | 12,5 | 3 | 4706 |
| 152 | ul. Narutowicza 3 | 1194 | Dach budynku gospodarczego | 5 | 3 | 3200 |
| 153 | ul. Narutowicza 11 | 1084/1 | Budynek gospodarczy | 12,5 | 5 | 440 |
| 154 | ul. Narutowicza 13 | 1083/1 | Na gruncie | 16 | 5 | 4300 |
| 155 | ul. Nadrzeczna 19 historyczny układ | 1314 | Budynek gospodarczy | 15,50 | 5 | 8436 |
| 156 | ul. Ogrodowa 60 | 865 | Na gruncie | 20 | 5 | 6000 |
| 157 | ul. Ogrodowa 19 | 1112/4 | Na gruncie | 11 | 6 | 5370 |
| 158 | ul. Ogrodowa 8 | 837 | Dach budynku mieszkalnego | 16 | 7 | 6840 |
| 159 | ul. Piłsudskiego 15 historyczny układ | 1307/2 | Dach budynku mieszkalnego | 2,5 | 2 | 1826 |
| 160 | ul. E. Plater 3 | 1585 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 4 | 3294 |
| 161 | ul. Prusa 7 | 1603 | Dach budynku mieszkalnego | 21 | 4 | 2285 |
| 162 | ul. B. Prusa 5 | 1602 | Budynek mieszkalny | 15,5 | 3 | 2378 |
| 163 | ul. Prusa 12 | 1615 | Dach budynku mieszkalnego | 21 | 3 | 2015 |
| 164 | ul. Sienkiewicza 1 | 956/4 | Dach budynek mieszkalny | 12,5 | 5 | 2500 |
| 165 | Świerczewskiego 12 | 1568 | Budynek gospodarczy | 16 | 5 | 3832 |
| 166 | ul. Świerczewskiego 26 | 1593 | Dach budynku gospodarczego | 16 | 5 | 3158 |
| 167 | ul. Wojska Polskiego 4 | 1453/3, 1454/3, 1459/1 | Dach budynku gospodarczego | 13 | 5 | 4417 |
| 168 | Wojska Polskiego 8 | 1460 | Na gruncie | 12,5 | 6 | 3200 |
| 169 | ul. Wojska Polskiego 2 | 1654 | Dach budynku gospodarczego | 10,5 | 3 | 1664 |
| 170 | ul. Wojska Polskiego 2A | 1655 | Dach budynku gospodarczego | 10,5 | 5 | 1500 |
| 171 | ul. Wyszyńskiego 12A | 1552/1 1552/2 1552/3 | Dach budynku gospodarczego | 12,5 | 4 | 2100 |
| 172 | ul. Wyszyńskiego 4A/3 historyczny układ | 1400/1, 1400/2 | Dach budynek mieszkalny | 5,5 | 3 | 2097 |
| 173 | ul. Wyszyńskiego 10A | 1411/4 | Dach budynku mieszkalnego | 21 | 5 | 2427 |
| 174 | ul. Wyszyńskiego 15 | 1121 | Dach budynku mieszkalnego | 5,5 | 5 | 4400 |
| 175 | ul. Wyszyńskiego 13 | 1128/9 | Na gruncie | 5,50 | 3 | 2819 |
| 176 | ul. Wyszyńskiego 17A | 1120 | Budynek mieszkalny | 16 | 3 | 2200 |

Kolektory słoneczne

| L.p. | Lokalizacja wykonywania instalacji – miejscowość – nr domu | Nr działki lokalizacji inwestycji | Umiejscowienie paneli/kolektorów | Zużycie energii elektrycznej | Instalacja panel słoneczny – moc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augustynów 25 | 652/2 | Budynek mieszkalny - elewacja | 5000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 2 | Augustynów 31 | 435 | Dach budynku mieszkalnego | 1000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 3 | Augustynów B 51 | 380/1 | Dach budynku mieszkalnego | 4200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 4 | Baranowiec 19 | 154/1 | Dach budynku gospodarczego | 6400 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 5 | Bród 17 | 176/2 | Dach budynku mieszkalnego | 7000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 6 | Bród 22 | 182 | Dach budynek mieszkalny | 4800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 7 | Chełmno 10 | 100 | Dach budynku mieszkalnego | 2718 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 8 | Chełmno 59 | 397 | Dach budynku mieszkalnego | 2800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 9 | Chełmno 4 | 92 | Budynek mieszkalny | 4200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 10 | Chełmno 34a | 400 | Dach budynku mieszkalnego | 4919 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 11 | Chełmno 5 | 93 | Na gruncie | 4719 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 12 | Chełmno 24 | 366/3 | Elewacja budynku mieszkalnego | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 13 | Chełmno 16 | 122 | Dach budynek mieszkalny | 2514 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 14 | Chełmno 41D | 407/5 | Budynek mieszkalny | 2200, | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 15 | Chełmno 14A | 123/3 | Budynek gospodarczy | 3700 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 16 | Chełmno 41 C | 407/4 | Dach budynku mieszkalnego | 2430 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 17 | Chełmno 41A | 407/6 | Dach budynku mieszkalnego | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 18 | Chełmno 43 | 388/3 | Budynek mieszkalny | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 19 | Chełmno 9 B | 98 | Dach budynku gospodarczego | 2790 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 20 | Chełmno 88 | 432 | Dach budynku gospodarczego | 4500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 21 | Chełmno 9 | 97/2 | Na gruncie | 3000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 22 | Chełmno 70 | 475/5 | elewacja budynku mieszkalnego | 5300 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 23 | Chełmno Parcele 25 | 207 | Dach budynku mieszkalnego | 2500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 24 | Chełmno-Parcele 39 | 64/1 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 25 | Chełmn-Parcele 26 | 83/10 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 26 | Chełmno - Parcele 11 | 69 | Dach budynku gospodarczego | 4000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 27 | Chełmno-Parcele 12 | 70/5 | Na budynku gospodarczym | 1800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 28 | Chełmno-Parcele 13 | 70/3 | Na budynku mieszkalnym | 1516 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 29 | Chełmno - Parcele 20 | 106/7 | Dach budynku mieszkalnego | 2455 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 30 | Chruścin 14 | 23 | Elewacja budynku mieszkalnego | 1800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 31 | Chruścin 6 | 38 | Dach budynku mieszkalnego | 1500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 32 | Chruścin 28 | 206 | Dach budynku mieszkalnego | 2300 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 33 | Chruścin 27 | 89/3 | Dach budynku mieszkalnego | 5000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 34 | Chruścin 45 | 137 | Dach budynku mieszkalnego | 5000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 35 | Cichmiana 64 | 319 | Ściana budynku mieszkalnego | 7193 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 36 | Cichmiana 69 | 441/2 | Dach budynku mieszkalnego | 1200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 37 | Cichmiana 18 | 50/3 | Na gruncie | 2100 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 38 | Cichmiana 39 | 132 | Dach budynku mieszkalnego | 2300 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 39 | Cichmiana 59 | 289/1 | Dach budynku mieszkalnego | 4000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 40 | Cichmiana 82 | 532/2 | Budynek mieszkalny | 2934 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 41 | Cichmiana 6 | 24 | Dach budynku mieszkalnego | 1500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 42 | Cichmiana 53 | 277 279/9 | Dach budynku mieszkalnego | 4168 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 43 | Cichmiana 15 | 45/3 | Na gruncie obydwie instalacje | 2102 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 44 | Domanin 2 | 210 | Budynek mieszkalny | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 45 | Domanin 5 | 205 | Dach budynku gospodarczego | 3500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 46 | Domanin 10 | 47/3 | Dach budynek mieszkalny | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 47 | Domanin 43A | 125/2 | Na gruncie/dach budynku mieszkalnego | 6600 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 48 | Gaj 11 | 134 | Dach budynku mieszkalnego | 2470 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 49 | Gaj 15 | 159 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 50 | Gaj 12 | 139 | Dach budynku mieszkalnego | 5000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 51 | Grabina Wielka 3a | 309 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 52 | Karszew 81 | 243/1 | Dach budynku mieszkalnego | 4500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 53 | Karszew 50 | 106/1 | Dach budynku mieszkalnego | 3600 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 54 | Karszew 30 | 165/2 | Dach budynku mieszkalnego | 2500 | 3 kolektory zasobnik 250 l |
| 55 | Karszew 1 | 135/4 | Dach budynek mieszkalny | 6000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 56 | Karszew 36 | 168 | Dach budynek mieszkalny | 4949 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 57 | Karszew 48 | 97 | Dach budynku mieszkalnego | 3800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 58 | Karszew 40 | 170 | Budynek mieszkalny | 2500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 59 | Krzewo 47 | 118 | Dach budynku gospodarczego | 4266 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 60 | Krzewo 33 | 68/10 | Dach budynku mieszkalnego | 2500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 61 | Kupinin 7 | 33/1 | Na gruncie | 3079 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 62 | Kupinin 6 | 32/2 | Dach budynku mieszkalnego | 7168 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 63 | Krzykosy 19 | 186 | elewacja budynku mieszkalnego | 1533 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 64 | Krzykosy 2 | 56/1 | Dach budynek mieszkalny | 7000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 65 | Ladorudz 36 | 317 | Dach budynku mieszkalnego | 4446 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 66 | Ladorudz 30 | 237 | Dach budynku mieszkalnego | 4302 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 67 | Ladorudz 5 | 187 | Dach budynek mieszkalny | 6124 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 68 | Ladorudz 41 | 250/1 | Dach budynku gospodarczego obie instalacje | 3388 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 69 | Ladorudz 29 | 238 | Na gruncie | 9800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 70 | Lisice 48 | 205/1 | Dach budynku mieszkalnego | 4000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 71 | Lisice 42 | 176 | budynek mieszkalny | 480 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 72 | Lisice 53 | 195 | Dach budynku mieszkalnego | 2714 | 3 kolektory zasobnik 250 l |
| 73 | Lisice 70 | 236 | Na gruncie | 10437 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 74 | Lutomirów 17 | 271/1 | Dach budynek mieszkalny | 3586 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 75 | Lutomirów 27 | 253 | Dach budynek mieszkalny | 5928 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 76 | Lutomirów 6 | 211 | Ściana budynku mieszkalnego | 5316 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 77 | Lutomirów 26 | 250 | Dach budynku gospodarczego | 2800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 78 | Lutomirów 21 | 275 | Dach budynek mieszkalny | 263 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 79 | Majdany 26 | 224 | Dach budynek mieszkalny | 2500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 80 | Rośle 26 | 264 | Na elewacji budynku mieszkalnego | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 81 | Rośle 40 | 201 | Budynek mieszkalny | 1200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 82 | Rośle 28 | 266 | Dach budynku mieszkalnego | 3770 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 83 | Rośle 15 | 293/2 | Budynek mieszkalny | 3000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 84 | Rzuchów 91A | 262 | Dach budynku mieszkalnego | 4158 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 85 | Rzuchów 19 | 202 | Dach budynku gospodarczego | 2600 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 86 | Rzuchów 65A | 318 | Na elewacji | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 87 | Sobótka 19 | 203/1 | Na gruncie | 3427 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 88 | Sobótka 9A | 217 | Dach budynek mieszkalny | 2000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 89 | Sobótka 41 | 144/4 | Na gruncie | 3000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 90 | Sobótka 23 | 194 | Budynek mieszkalny | 3780 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 91 | Tarnówka 9 | 257 | Dach budynku mieszkalnego | 5000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 92 | Tarnówka 15 | 120 | Dach budynku mieszkalnego | 5548 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 93 | Tarnówka 22 | 207/10 | Budynek mieszkalny | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 94 | Tarnówka 1 | 279/2, 283/2 | Na budynku mieszkalnym | 2275 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 95 | Tarnówka Wiesiołowska 35 | 246 | Dach budynku mieszkalnego | 2800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 96 | Tarnówka Wiesiołowska 40 | 83 | Na elewacji budynku mieszkalnego | 11000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 97 | Wiesiołów 8 | 104 | Dach budynku mieszkalnego | 2400 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 98 | Wiesiołów 53 | 26/5 | Budynek mieszkalny | 1500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 99 | Wiesiołów 17 | 70/2 | Budynek mieszkalny | 4200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 100 | Zalesie 57 | 344 | Na gruncie | 4900 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 101 | Asnyka 9 historyczny układ | 1251/1 | Na budynku mieszkalnym | 4500 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 102 | ul. Bema 7 | 1562/1 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 103 | ul. Kolska 24 | 1202/2 | Dach budynku mieszkalnego | 4000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 104 | ul. Kolska 59 | 1055/1 | Dach budynku mieszkalnego | 1286 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 105 | ul. Kolska 33 | 972/1 | Na gruncie | 1200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 106 | ul. Kolska 48 | 932/1 | Dach budynku mieszkalnego | 3100 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 107 | ul. Kolska 61 | 969/1 | Budynek mieszkalny | 3500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 108 | ul. Kolska 63 | 1018/3 | Budynek gospodarczy/budynek mieszkalny | 3378 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 109 | ul. Kolska 72 | 918/1 | Na gruncie | 3952 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 110 | ul. Kolska 49 | 1024/1 | Dach budynku gospodarczego | 5092 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 111 | ul. Kolska 26 | 1209 | Na budynku mieszkalnym | 2500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 112 | ul. 11 Listopada 1918 r. 50 | 73 | Na gruncie | 2100 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 113 | ul. 11 Listopada 1918 r. 10 | 1462/1 | Na gruncie | 2300 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 114 | 11 Listopada 14 | 1468 | Budynek gospodarczy | 2000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 115 | 11 Listopada 12 | 1463/4 | Budynek mieszkalny | 4500 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 116 | 11 Listopada 53 | 833 | Budynek gospodarczy | 1800 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 117 | ul .Łąkowa 5 | 142/2 | Dach budynku mieszkalnego | 3721 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 118 | ul. Łęczycka 16 historyczny układ | 1324/3 | Dach budynku mieszkalnego | 1570 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 119 | ul. Łęczycka 83 | 208/1 | Budynek gospodarczy garaż | 2900 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 120 | ul. Łęczycka 28 historyczny układ | 1298/1 | Dach budynku mieszkalnego | 6399 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 121 | ul. Łęczycka 70 | 292 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 122 | ul. 3 Maja 5 A historyczny układ | 1165/9 | Na budynku mieszkalnym | 2716 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 123 | Pl. Mickiewicza 3 historyczny układ | 1158/3 | Dach budynku mieszkalnego | 8000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 124 | ul. Narutowicza 3 | 1194 | Dach budynku gospodarczego | 3200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 125 | ul. Narutowicza 5A | 1193/4 | Dach budynku mieszkalnego | 2820 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 126 | ul. Nadrzeczna 19 historyczny układ | 1314 | Budynek gospodarczy | 8436 | 3 kolektory zasobnik 350 l |
| 127 | Nadrzeczna 20/8 historyczny układ | 1268/8 | Na budynku gospodarczym | 1500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 128 | ul. Ogrodowa 8 | 837 | Dach budynku mieszkalnego | 6840 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 129 | ul. Prusa 7 | 1603 | Dach budynku mieszkalnego | 2285 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 130 | ul. B. Prusa 5 | 1602 | Budynek mieszkalny | 2378 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 131 | ul. Prusa 12 | 1615 | Dach budynku mieszkalnego | 2015 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 132 | Przemysłowa 10/3 historyczny układ | 1247/1 | Budynek mieszkalny | 1500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 133 | ul. Sienkiewicza 1A | 956/3 | Dach budynku mieszkalnego | 3000 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 134 | ul. Sienkiewicza 7 | 952/2, 953/1 | Dach budynek mieszkalny | 2500 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 135 | ul. Świerczewskiego 26 | 1593 | Dach budynku mieszkalnego | 3158 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 136 | ul. Wyszyńskiego 10A | 1411/4 | Dach budynku mieszkalnego | 2427 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 137 | ul. Wyszyńskiego 13 | 1128/9 | Na gruncie | 2819 | 2 kolektory zasobnik 250 l |
| 138 | ul. Wyszyńskiego 17A | 1120 | Budynek mieszkalny | 2200 | 2 kolektory zasobnik 250 l |

Załącznik nr 2 – schematy

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja solarna

Załącznik nr 3 – kopia mapy zasadniczej

Załącznik nr 4 – plan zagospodarowania Gminy Dąbie

http://www.dabie.e-mapa.net

# Text boxes

Opracował:

AMM INVESTMENTS Sp. z o.o.

Ul. Wita Stwosza 40

02-661 Warszawa

Michał Bieliński

Zamawiający:

Gmina Dąbie

Plac Mickiewicza 1

62-660 Dąbie